Приложение 2б

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И эксплуатационной СОВМЕСТИМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЕИ 1520 мм и 1435 мм НА ГРАНИЦЕ СНГ-ЕС

ПОДСИСТЕМА: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК ВОПРОСОВ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Документ разработан Контактной Группой ОСЖД-ЕЖДА

2010

РЕВИЗИИ И ВНЕСЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

| Ревизия и дата | Разделы | Пояснения | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00/ 18/01/2010 | Все | Проект для согласования на совещании 26-28/01/2010 | FAD |
| 1.00/ 28/01/2009 | Нет | Документ согласованный контактной группой | FAD VK |

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.	3

2	СПИСОК ВОПРОСОВ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ.	4

2.1	Электрические характеристики (Power supply)	4

2.2	Геометрия воздушной контактной линии и качество токосъема (Geometry of the OCL and quality of current collection)	4

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.

Контактная группа ЕЖДА/ОСЖД подготовила данный «Анализ параметров, являющихся определяющими для сохранения технической и операционной совместимости железнодорожной системы колеи 1520 мм и 1435 мм на границе СНГ-ЕС. Подсистема: Энергоснабжение» на основе материалов предоставленных странами членами ОСЖД, представленными в контактной группе. По мере возможности этот материал был обобщён.

Ко многим параметрам требования нормативных документов разных стран одинаковы или имеют небольшие различия. В этих случаях, при разработке единой спецификации для системы колеи 1520 мм, эти небольшие различия могут быть решены в рамках рабочей группы занимающейся разработкой документа.

В тоже время, требования к ряду рассмотренных параметров имеют существенные различия между разными странами и, ряд параметров не регламентирован либо в некоторых из стран, либо для системы колеи 1520 мм в целом. Для этих параметров, при разработке единой спецификации для системы колеи 1520 мм, потребуется дополнительное более глубокое изучение.

В этом приложении приводится перечень этих параметров, требующих дополнительного более глубокого изучения.

# СПИСОК ВОПРОСОВ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ.

Для каждой группы параметров указаны вопросы, требующие дополнительного более глубокого изучения.

## Электрические характеристики (Power supply)

- Напряжение и частота (пропускная способность системы) (Voltage and frequency): в системе 1520 мм регламентируются минимальные и максимальные расчетные, в ТСИ нормируется абсолютные минимальные и максимальные значения допустимые в эксплуатации.

- Параметры производительности системы (Parameters relating to supply system performance): в системе колеи 1520 мм подход к требованиям обеспечения мощности отличается от подхода ТСИ.

- Максимальная сила тока на остановках для систем электроснабжения постоянного тока (Current capacity, DC systems, trains at standstill): вопрос электроснабжения пассажирских вагонов на остановках потребует дополнительного изучения.

- Порядок координации электрической защиты (Electrical protection coordination arrangements): Применимость конкретных значений стандарта EN50388:2005 требует дополнительной проверки.

- Гармоники и динамические эффекты в системах переменного тока (Harmonics and dynamic effects for AC systems): Вопрос взаимного влияния подвижного состава и системы энергоснабжения находится в стадии научных исследований в связи с малым сроком эксплуатации локомотивов, оборудованных тяговыми полупроводниковыми преобразователями. Применимость конкретных значений стандарта EN50388:2005 требует дополнительной проверки.

- Оборудования для измерения энергопотребления (Electric consumption measuring equipment): в системе 1520 мм параметр не нормируется.

## Геометрия воздушной контактной линии и качество токосъема (Geometry of the OCL and quality of current collection)

- Среднее нажатие токоприёмника во время движения (Mean contact force): на сегодняшний день в системе колеи 1520 мм нормируется только статическое нажатие, динамическое нажатие не нормируется для скоростей до 160 км/ч.

- Динамические характеристики и качество токосъёма (Dynamic behaviour and quality of current collection): значения указанные в ТСИ требуют дополнительной проверки относительно их применимости к системе колеи 1520 мм.

- Расстояние между токоприёмниками (Pantograph spacing): значения указанные в ТСИ требуют дополнительной проверки относительно их применимости к системе колеи 1520 мм.

- Материал контактного провода (Contact wire material): значения, указанные в EN50149:2001, требуют дополнительной проверки относительно их применимости к системе колеи 1520 мм.

- Нейтральные вставки для разделения фаз (Phase separation sections): применимость стандарта EN50367:2006 требует дополнительной проверки.

- Нейтральные вставки между разными системами электрификации (System separation sections): Требования ТСИ в целом применимы для системы колеи 1520 мм, значения указанные в стандартах EN50122-2:1998 и EN50119:2009 должны быть перепроверены. Применимость «укороченных» вставок требует дополнительной проверки.